## ПАСПОРТ

# ПС-0485

Производитель: Valtec s.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 25125-Brescia, ITALY,

# ПРЕСС-КЛЕЩИ РАДИАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ

С ПРЕСС-ВКЛАДЫШАМИ

ПРОФИЛЯ «ТН»

Артикул: JAW

- Назначение и область применения.

Радиальные пресс-клещи JAW  предназначены для ручной опрессовки гильз пресс-соединителей трубопроводных систем из пластика, металлопластика, меди и тонкостенной нержавеющей стали. Клещи комплектуются пресс-насадками  с профилем «ТН».

- Технические характеристики

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное усилие на рукоятку | 150Н |
| 2 | Усилие опрессовки при минимальной длине рукояток | 33кН |
| 3 | Усилие опрессовки при максимальной длине рукояток | 57кН |
| 4 | Угол поворота пресс-головки | 360º |
| 5 | Ресурс | 5000 циклов |
| 6 | Наработка на отказ | 2000 циклов |
| 7 | Вес инструмента (без насадок) | 3,1 кг |
| 8 | Диапазон диаметров Пресс-насадок | 16, 20, 26, 32 мм |

3.    Устройство и принцип работы.

Усилие, прикладываемое к рукояткам инструмента (1), с помощью зубчатого механизма  передается на выдвижной шток пресс-головки (2), который , сближая две полуобоймы, воздействует на закрепленные в них  пресс-вкладыши. Профиль пресс-насадок должен соответствовать используемому типу пресс-соединителей. Пресс-головка клещей может поворачиваться относительно рукояток на 360º .Верхняя полуобойма клещей шарнирно  прикреплена к  пресс-головке и удерживается в рабочем положении с помощью замка (3). Замок может быть  открыт только тогда, когда рукоятки инструмента разведены на 180º.Закрепление пресс-насадок производится с помощью кнопочных фиксаторов, расположенных в каждой полуобойме. Рукоятки инструмента  выполнены телескопическими, что позволяет  снижать  прикладываемое к ним усилие, без уменьшения усилия опрессовки. Для увеличения длины рукояток, их надвижную часть необходимо повернуть на 90º относительно ответной части , и раздвинуть рукоятку. Для фиксации заданной длины рукоятки, надвижную часть следует снова повернуть на 90º.

Пресс-клещи  комплектуются набором насадок , имеющим в продольном разрезе профиль «ТН». Схема силового воздействия насадок на фитинг с трубой показана на рисунке:

- Габаритные размеры

| А, мм | 90 |
| --- | --- |
| B, мм | 584-900 |
| С, мм | 149 |

5.Указания по эксплуатации инструмента

Выполнение пресс-соединений клещами JAW следует производить в следующем порядке:

- развести рукоятки клещей на 180º и , нажав на собачку замка, открыть верхнюю полуобойму;

-убедиться, что профиль имеющихся пресс-вкладышей соответствует используемому типу пресс-соединителей ( для соединителей Valtec VTm200 должны использоваться вкладыши профиля «ТН»);

- вставить  пресс-вкладыши в полуобоймы. Для этого вкладыш заводится в направляющие полуобоймы при нажатой кнопке фиксатора;

- инструмент  устанавливается на соединителе так, чтобы направляющий буртик гильзы попал в  соответствующую канавку пресс- вкладыша;

- верхняя полуобойма закрывается до защелкивания замка;

- подбирается удобная длина рукояток и удобный угол поворота рукояток относительно пресс-головки;

- производится опрессовка гильзы до полного смыкания пресс-вкладышей;

- раздвинув рукоятки до свободного движения вкладышей по фитингу, клещи поворачивают на 30-45º относительно оси трубы, чтобы место смыкания пресс-вкладышей  было смещено относительно их первоначального положения. В таком положении опрессовка повторяется;

- рукоятки инструмента разводятся на 180º, замок открывается , и инструмент переставляется на следующее место опрессовки.

После проведения 200-250 опрессовок, необходимо смазать машинным маслом все оси инструмента и фиксирующие защелки вкладышей.

- Условия хранения и транспортировки

Пресс-клещи  должны храниться по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Некачественная опрессовка | Инструмент неправильно установлен на гильзе соединителя | Установить инструмент в соответствии с инструкцией |
|  | Износ пресс-вкладышей | Заменить пресс-вкладыши |
|  | Износ металла замка | Замена замка (производится сервисной организацией) |

8.    Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие ручных пресс-клещей JAWс пресс-насадками требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия распространяется на  все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате  нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте.

# Text boxes

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__»_________200_г. Подпись__________________

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__»_________200_г. Подпись__________________

###### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПРЕСС-КЛЕЩИ РАДИАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ

| № | Артикул | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Клещи JAW |  |
|  | Насадка Дн16 |  |
|  | Насадка Дн20 |  |
|  | Насадка Дн26 |  |
|  | Насадка Дн32 |  |

Дата продажи _________________                                    Штамп или печать

Продавец        _________________                                     торгующей организации

Гарантийный срок  - 24 месяца со дня продажи

Рекламации и претензии на качество товара  принимаются по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11,

Отдел продаж ООО «Веста Трейдинг», тел/факс (812)3247742, 5674814

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

  - название организации или Ф.И.О. покупателя;

  - фактический адреса покупателя и контактный телефон;

  - название  и адрес организации, производившей монтаж;

  - краткое описание дефекта.

- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

- Настоящий гарантийный талон.

8127  6345

#### Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

Уважаемый покупатель!

Компания Valtec благодарит Вас за приобретение нашей продукции. Внимательное ознакомление и соблюдение условий  эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, позволит Вам   продлить срок службы приобретенных  Вами изделий.

1 -  телескопические рукоятки;

2 -  пресс – головка;

3 -  замок;

4 -  полуобоймы;

5 -  пресс- вкладыши